Марафон по решению задач на ЯЭМИ.

- В однородном магнитном поле с индукцией В= 0,05 Тл помещена квадратная рамка со стороной а= 4см, содержащая N =30 витков. Определите полный магнитный поток, пронизывающий рамку, если её плоскость составляет с направлением  магнитного поля угол = 30.

- В однослойной катушке, число витков в которой равно 2000, за время 0,01 с возникает ЭДС индукции 200 В. Определите изменение магнитного потока через площадь, ограниченную одним витком за это время.

- Плоский проводящий виток площадью S =10 смпомещён в однородное магнитное поле перпендикулярно к линиям магнитной индукции. Сопротивление витка 1 Ом. Какой ток потечёт по витку, если магнитная индукция поля будет изменяться со скоростью ?

- Проводящее кольцо радиусом r =5 см помещают в однородное магнитное поле с индукцией В = 8 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Какой заряд q пройдёт по кольцу, если его повернуть на угол 180 вокруг оси, совпадающей с его диаметром? Сопротивление единицы длины кольца R= 2 мОм/м.

- Кусок провода длиной l = 2 м и сопротивлением R = 1 Ом складывают вдвое и концы замыкают. Затем провод растягивают в квадрат так, что плоскость квадрата перпендикулярна горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли В = 2Тл. Какой заряд протечёт по проводу?

- Прямоугольная проволочная рамка площадью 0,05 м, содержащая N= 1000 витков, равномерно вращается с частотой n =50 св однородном магнитном поле с индукцией В = 0,1 Тл  вокруг оси, совпадающей с одной и з сторон и перпендикулярной линиям индукции. Определите максимальную ЭДС индукции в рамке.

- Катушка диаметром d = 10 см помещена в однородное магнитное поле, параллельное её оси. Индукция поля равномерно изменяется со скоростью  . Катушка содержит N = 100 витков медной проволоки сечением     S = 0,1 мм. Концы катушки замкнуты. =1,7. Определите тепловую мощность Р, выделяющуюся в катушке.

- К двум параллельным медным шинам, расположенным на расстоянии l = 20 см друг от друга, присоединён источник, ЭДС которого = 1 В и внутреннее сопротивление r = 1 Ом. По шинам скользит перемычка сопротивлением  R = 1 Ом со скоростью  . Определите силу тока в цепи, если система находится в вертикально направленном магнитном поле с индукцией В = 0,1 Тл.